-

# Text boxes

УВАГА,  ВСІМ!

Загальновійськовий

захисний комплект (ЗЗК)

ЗЗК призначений для захисту тіла людини від впливу отруйних, хімічних, радіоактивних речовин. Використовується при виконанні робіт  у зонах високої концентрації небезпечних хімічних речовин, а також при виконанні дегазаційних, дезактиваційних та дезінфекційних робіт.

Комплект ЗЗК:

Прийоми надягання ЗЗК:

- зняти сумку з протигазом, спорядження та головний убір,  покласти їх на землю;

- заправити куртку у штани;

- надіти захисні панчохи і закріпити їх шворками за брючний ремінь;

- надіти захисний плащ і підвернути кінці рукавів;

- пропустити наплечні шворки через кільця, які знаходяться на нижчих краях плащу;

- підтягнути  нижній край плащу до потрібного розміру і закріпити шворками;

- застебнути на центральну застібку  спочатку праву, а потім  ліву полу плащу і закріпити  їх  закріпкою, яка знаходиться на лівій полі плащу;

- застебнути поли плащу нижче центральної застібки так, щоб ліва пола охоплювала ліву ногу,  права – праву, і закріпити їх хлястиками нижче колінних суглобів;

- закріпити закріпками застібку правої і лівої поли, які знаходяться безпосередньо під центральною застібкою;

- застебнути борти плащу вище центральної застібки, залишивши вільними два верхніх шпенька;

- надіти спорядження і протигазну сумку поверх захисного плащу;

- перевести протигаз в «бойове» положення;

- надіти головний убір, потім капюшон захисного плащу;

- підігнати капюшон за розміром за допомогою головного хлястика;

- застебнути дві верхні застібки;

- відвернути рукава і натягнути на рукавички;

- закріпити рукава за допомогою нарукавних петель.

1  –  задні  хлястики;

2  –  бокові хлястики;

3  –  підтримуючі хлястики;

4  –  закріпки

5  –  підтримувачі центрального

шпенька

6  –  бортові шпеньки

7  –  підтримувачі бортових шпеньків

8  –  шворки;

9  –  хлястик рукава;

10  –  центральний шпеньок;

11  –  захисні панчохи;

12  –  захисні рукавички